## Slide 1: Direction Asset Management SP_Unité n°68_VE Version Entrepreneur Un Agent qui veille à la sécurité (Vigie) Protection d’un ou deux agents au travail Empiètement type I Version 2.0
Ce document ne remplace pas la réglementation en vigueur!

## Slide 2
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.
Données de base |  |  | 
 SP_U4_VE_Un agent qui veille à la sécurité_v2.0.pptx |  |  | 
Statut | Document de base traduit |  | 
Groupe de travail | I-AM.111 | Campet Simon Festjens Ilse Laurent Alexis | 
Propriétaire du contenu | I-AM.111 |  | 
Propriétaire du lay-out | I-AM.114 |  | 

## Slide 3
Proposé | Vérifié | Approuvé | Approuvé
Simon Campet Conseiller I-AM.111 (date / signature) | Ilse Festjens Teamlead I-AM.111 (date / signature) | Stéphane Michaux Manager I-AM.11 (date / signature) | Laurent Mockel Head of I-AM.1 (date / signature)
Tableau des suppléments en vigueur |  |  | 
Numéro du supplément | Date | Description | Numéros des pages modifiées
1.01 | 02.01.2017 | Renumérotation de l’unité | Pages de couvertures, tous les bas de pages
2.0 | 15.03.2021 | Ajustements et mise à jour avec le fascicule 63 version 2.1 | 
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.
Notes: Operational Safety

## Slide 4
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec vigie
2. Incidents / Cas particuliers
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 5
Fascicule 576 – Règlement de la sécurité au travail (RST), Partie III, Titre IV, Chapitre I, Rubrique 1: Protection d’un ou deux agents au travail
Avis 4 SE/2010 – 10ème supplément au RGPS Fascicule 576
Documents de référence

## Slide 6
Objectifs
d’apprentissage
A la fin de cette session, vous serez en mesure de :
L’apprenant connaît ses taches et ses obligations en tant que vigie et peut les appliquer, notamment:
    Veiller à la sécurité d’un ou deux collègues ;
    Annoncer les trains de manière à ce que les agents puissent libérer la zone dangereuse ;
    Contrôler la bonne libération de la voie.
L’apprenant sait comment réagir face aux situations suivantes :
    Pas de libération de la voie ;
    Visibilité réduite ;
    Audition réduite.
L’apprenant sait comment réagir face à :
    Travaux particulièrement bruyants.

## Slide 7
Photo de famille “Entrepreneur”
VIGIE
ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
Remarque
Dans la présente unité:
A l’exception des extraits littéraux de la réglementation, le qualificatif “vigie” est systématiquement utilisé en lieu et place de “l’agent qui veille à la sécurité”.
L’abréviation “RS” est également systématiquement utilisée en lieu et place de “Responsable Sécurité”.
Il est fait référence à l’(aux) “Agent(s) au travail” pour désigner les agents au travail de l’entrepreneur.
CHEF DE TRAVAIL – RS ENTREPRENEUR
1 AGENT AU TRAVAIL
ENTREPRENEUR
2 AGENTS AU TRAVAIL ENTREPRENEUR
ou
Photo de famille

## Slide 8
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec vigie
2. Incidents / Cas particuliers
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 9
Coupure Totale de Ligne
Mise Hors Service de la voie
Blocage des Mouvements Matérialisé
Blocage des Mouvements non Matérialisé
  1) Factionnaires – Radio avec Couverture
  2) Factionnaires – Radio sans Couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) VIGIE / Annonceur / ATWS
Dispositifs d’Annonces
Séparation physique ou technique
Dispositifs de délimitation de la zone de chantier
0.1 Rappel– Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
HIGH
LOW
Niveau de sécurité

## Slide 10
0.1 Rappel – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
1 AGENT AU TRAVAIL
2 AGENTS AU TRAVAIL
ou
  1) Factionnaires – Radio avec Couverture
  2) Factionnaires – Radio sans Couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) VIGIE / Annonceur / ATWS
Dispositifs d’Annonces
La vigie veille à la sécurité
d’un ou deux agents au travail désignés.

## Slide 11
0.2 Rappel – Domaines d’application Vigie
0. Introduction
  1) Factionnaires – Radio avec Couverture
  2) Factionnaires – Radio sans Couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) VIGIE / Annonceur / ATWS
Dispositifs d’Annonces
Matériel léger
Personnel
Notes: Système de protection par Vigie = uniquement protection (risques d’) empiètements de type I = maximum 2 agents au travail (matériel léger uniquement)

## Slide 12
0.3 Rôle de l’agent responsable
0. Introduction
L’agent responsable qui commande et organise les travaux (Chef de travail – Entrepreneur – Responsable Sécurité), désigne nominativement l’agent qui assure le rôle de vigie. .
Il détermine la distance d’avertissement à respecter ;
Il indique à la vigie les points de détection ;
Il indique à la vigie les voies sur lesquelles les mouvements doivent être annoncés.
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR

## Slide 13
0.4 Rôle de la vigie (agent qui veille à la sécurité d’un ou deux agents au travail)
0. Introduction
VIGIE
ENTREPRENEUR
L’agent assurant le rôle de vigie :
IL NE PARTICIPE JAMAIS AUX TRAVAUX!
Il a, entre autre, les obligations suivantes:
Être constamment attentif, NE PAS SE LAISSER DISTRAIRE ;
Regarder alternativement dans toutes les directions d’où peuvent arriver les mouvements, sans s’attarder trop longtemps dans une direction ;
Annoncer les mouvements au plus tard lorsqu’ils atteignent les points de détection;
Lorsque l’on perd ou risque de perdre le contact visuel et auditif avec l’agent (les agents) ou les points de détection, faire libérer les voies immédiatement ;
En cas de doute, faire libérer les voies ;
Si nécessaire, ne pas hésiter à provoquer un freinage d’urgence immédiatement ;
Veiller à sa propre sécurité : LE VIGIE DOIT SE POSITIONER EN DEHORS DE LA ZONE DANGEREUSE
...

## Slide 14
0.4 Vigie : Principes généraux
0. Introduction
VIGIE
ENTREPRENEUR
Veille à la sécurité au maximum de 2 agents au travail ;
est chargé de la détection des mouvements approchant de la zone de chantier, et de la transmission de l’alerte aux travailleurs ; ;
est positionné à l’extérieur de la zone dangereuse de la voie en service à un emplacement
d’où il peut percevoir les mouvements approchant de la zone de chantier à partir du point de détection spécifié par le chef de travail ;
d’où il a, à tout moment, une vue sur les travailleurs. .
est chargé de superviser le respect de la libération de la zone de dangereuse et de vérifier que les travailleurs restent dans la zone de dégagement, jusqu'à ce qu'ils soient autorisés à reprendre le travail ;
après le passage du (des) mouvement(s) annoncé(s), la vigie autorise les travailleurs à reprendre le travail si la visibilité est rétablie et que les conditions pour reprendre le travail sont réunies. ;
le cas échéant, dispose éventuellement de moyens de communications (radio, klaxon,..) lui permettant de relayer efficacement l’alarme à l’équipe au travail ;
S’il dispose d’une radio : contrôle la qualité des communications à intervalles réguliers.

## Slide 15
0.5 Equipement de la vigie
0. Introduction
Le vigie doit avoir au moins un signal mobile rouge (drapeau rouge).
Il doit disposer de moyens lui permettant de communiquer l’alarme aux agents au travail (par exemple un cornet sonore)
Le vigie porte un vêtement de travail jaune réglementaire.
En ce qui concerne l’équipement supplémentaire, les instructions de l’employeur et/ou de l’agent responsable doivent être suivies.
VIGIE
ENTREPRENEUR
L’agent qui veille à la sécurité (…) doit être en possession des moyens adéquats pour pouvoir exécuter sa tâche convenablement.

## Slide 16
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec vigie
2. Incidents / Cas particuliers
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 17
1. Système de protection avec vigie
t
briefing – organisation
OK!
VIGIE
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LORSQUE L’AUDIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR LIBÉRER LA VOIE
LORSQUE LA VISIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR LIBÉRER LA VOIE
LES POINTS DE DÉTECTION CÔTÉ… SE TROUVENT À HAUTEUR DE …
ANNONCEZ LES TRAINS VENANTS DE (LA) VOIE(S)…, CÔTÉ …
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LES ENDROIT(s) DE DÉGAGEMENT EST (SONT) ...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES
LES TESTS DE DÉGAGEMENT DOIVENT SE DÉROULER SELON LA PROCÉDURE …
LE DÉLAI DE DÉGAGEMENT EST.. SECONDES
LA DISTANCE D’AVERTISSEMENT EST … MÈTRES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
JEAN JANSSEN, AUJOURD’HUI TU ES VIGIE

## Slide 18
t
briefing – organisation
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LES ENDROIT(s) DE DÉGAGEMENT EST (SONT) ...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES
LES TESTS DE DÉGAGEMENT DOIVENT SE DÉROULER SELON LA PROCÉDURE …
LE DÉLAI DE DÉGAGEMENT EST.. SECONDES
LA DISTANCE D’AVERTISSEMENT EST … MÈTRES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
LE VIGIE EST JAN JANSSEN
OK!
OK!
VOUS DEVEZ TOUT DE SUITE QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL LORSQUE VOUS ENTENDEZ L’ALARME
1. Système de protection avec vigie

## Slide 19
t
Arlon
A
B
les agents
sont sur place
DS = 1,5 m
Namur
 | Points extrêmes de la zone de travail |  | Points de détection à gauche
 | Distance d’avertissement (DA à gauche) |  | Points de détection à droite
 | Distance d’avertissement (DA à droite) |  | Visibilité
DA
DA
1. Système de protection avec vigie
Contexte de la situation exposée :
Deux voies en service (entrevoie < 4,5 m)
Prestation de jour
2 agents au travail (empiètements de type I dans une voie en service)
Annonces des mouvements sur les Voies A et B

## Slide 20
A
B
tests
de visibilité
Arlon
Namur
DS
t
VIGIE ENTREPRENEUR
tests
préalables
1 Système de protection avec vigie
La vigie regarde alternativement à gauche et à droite vers ses points de détection.
La vigie doit confirmer au RS la bonne visibilité de tous les points de détection !
L’identification univoque des points de détection est indispensable. Cette identification incombe au RS (Responsable de la Sécurité) (voir le briefing).

## Slide 21
t
VIGIE ENTREPRENEUR
VOUS M’ENTENDEZ?
tests
audition
OUI, JE VOUS ENTENDS
tests
visibilité
tests
audition
1. Système de protection avec vigie
Concernant les conditions inhérentes à une bonne audition entre les différents travailleurs, il convient de se reporter aux instructions données par l’employeur (par exemple l’utilisation d’un klaxon ou d’un cornet – voir également point 4).
VIGIE ENTREPRENEUR
OUI, JE VOUS ENTENDS
OUI, JE VOUS ENTENDS
TU NOUS ENTENDS?

## Slide 22
…
Remarque:
Manque de visibilité et d’audition
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
VIGIE ENTREPRENEUR
1. Système de protection avec vigie
Pour chaque manque le RS doit être averti immédiatement.
Pour chaque manque le RS doit trouver une solution.
Si le RS n’a pas de solution pour palier au(x) manque(s), il prend une des mesures suivantes quant à la poursuite des travaux :
il attend que la situation s’améliore et reprend ensuite les travaux ;
il change de système et reprend ensuite les travaux ;
il fait définitivement arrêter les travaux planifiés.
Les conditions de visibilité et d’audition doivent être vérifiées constamment.
Si, pendant l’exécution des travaux, pour quelque raison que ce soit, les conditions de visibilité et/ou audition ne sont pas garanties ( devient ), le RS (ou le vigie si le RS n’est pas présent sur le chantier) fait immédiatement libérer la voie.

## Slide 23
t
tests de
libération
tests
de libération
1. Système de protection avec vigie
Pendant les tests préalables, la sécurité du personnel doit être garantie à tout moment. La vigie, qui a été installée préalablement et pour qui les tests de bonne visibilité et de bonne audition ont été validés, assure une bonne exécution des tests de libération.
Le mode opératoire pour l’exécution des tests de libération doit être déterminé et expliqué par le RS à la vigie et aux agents concernés.
Si nécessaire, les tests de libération se font progressivement.

## Slide 24
t
tests
prélables
bonne visibilité
audition
suffisante
tests de
libération
OK
OK
OK
VIGIE ENTREPRENEUR
tests
prélables
1. Système de protection avec vigie

## Slide 25
A
B
début des
travaux
Arlon
Namur
DS
t
LES TRAVAUX PEUVENT COMMENCER
VIGIE ENTREPRENEUR
tests
préalables
1. Système de protection avec vigie
La vigie doit continuellement surveiller les points de
détection et les agents dans la voie .

## Slide 26
t
A
B
Arlon
Namur
début des travaux
 | Zone de travail
 | Possibilité d’engagement de la zone dangereuse de la voie adjacente
VIGIE ENTREPRENEUR
1. Système de protection avec vigie
Les mouvements sont toujours annoncés sur les deux voies.

## Slide 27: 1.2. Alarme – Annonce du (des) mouvement(s)
t
A
B
alarme
train de Arlon
Arlon
Namur
!
Alarme !
ALARME !
LIBÉREZ LA VOIE !
1. Système de protection avec vigie
1.2 Alarme – annonce du (des) mouvement(s)
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 28
t
A
B
libération
de la
voie
Arlon
Namur
VIGIE ENTREPRENEUR
1. Système de protection avec vigie
1.2 Alarme – annonce du (des) mouvement(s)
Dès que les agents se trouvant dans la voie perçoivent le signal d’alarme de la vigie, ils doivent débarrasser immédiatement les voies de tout objet pouvant gêner le passage du mouvement et se retirer à une distance de sécurité (=emplacement de dégagement).
DS

## Slide 29
t
A
B
mouvement en passage
Arlon
Namur
DS
visibilité des points de détection
voie A
visibilité des
points de détection voie B
!
1. Système de protection avec vigie
1.2 Alarme – annonce du (des) mouvement(s)
Pendant le passage du mouvement, la vigie va perdre le contact visuel avec un point de détection de la voie B (voir point 1.3).
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 30
t
A
B
Arlon
Namur
DS
Alarme !
t
!
ALARME !
alarme
train de
Namur
GARDEZ LA VOIE LIBRE!
1. Système de protection avec vigie
1.2 Alarme – annonce du (des) mouvement(s)
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 31
t
A
B
Arlon
Namur
DS
visibilité des
points de détection voie A
visibilité des
points de détection voie B
voie
libre
1. Système de protection avec vigie
1.2 Alarme – annonce du (des) mouvement(s)
Mouvement sur la voie A.
La vigie a perdu le contact visuel avec ses points de
détection côté Namur et va perdre le contact avec
ses points de détection côté Arlon.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 32
A
B
Arlon
Namur
DS
!
!
visibilité
insuffisante
visibilité des
points de détection côté Namur
visibilité des
points de détection côté Arlon
Situation de départ
!
t
1.3 Rétablissement de la visibilité
Système de protection avec vigie
1.3 Rétablissement de la visibilité
Mouvement sur la voie A.
La vigie a perdu ou va perdre le contact visuel
avec ses points de détection côté Namur.
Pendant le passage du mouvement, la vigie va perdre
le contact visuel avec ses points de détection côté Arlon.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 33
A
B
Arlon
Namur
DS
visibilité
insuffisante
visibilité des
points de détection côté Namur
visibilité des
points de détection côté Arlon
t
Lors du passage du mouvement, la vigie perd le contact visuel avec ses points de détection côté Arlon.
Système de protection avec vigie
1.3 Rétablissement de la visibilité
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 34
A
B
Arlon
Namur
DS
t
visibilité des
points de détection côté Namur
visibilité des
points de détection côté Arlon
visibilité
rétablie
OK!
Système de protection avec vigie
1.3 Rétablissement de la visibilité
La vigie fait savoir oralement que la visibilité des points de détection est rétablie (la visibilité ne peut plus être interrompue par le passage du train annoncé).
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 35
t
A
B
Arlon
Namur
reprise
du travail
Système de protection avec vigie
1.4 Reprise du travail
1.4 Reprise du travail
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 36
A
B
Arlon
Namur
travaux
Système de protection avec vigie
1.4 Reprise du travail
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 37
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec vigie
2. Incidents / Cas particuliers
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 38
t
alarme
train de
Namur
Situation de départ
A
B
Arlon
!
ALARME !
Namur
LIBÉREZ LA VOIE!
2.1 Pas de libération de la voie
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
VIGIE ENTREPRENEUR
Alarme !

## Slide 39
t
A
B
libération
de la voie
Arlon
Namur
!
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 40
t
A
B
Arlon
Namur
incident
LIBÉREZ LA VOIE!
!
La voie n’est pas complètement libérée.
La vigie répète immédiatement l’alarme.
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
DS
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 41
t
A
B
Arlon
Namur
Hiiiiiiie
DS
arrêt du
mouvement
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
La vigie présente son signal mobile rouge en l’agitant ;
il va à l’encontre du mouvement et provoque un freinage d’urgence.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 42
A
B
Arlon
Namur
train
à l’arrêt
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
DS
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 43
t
A
B
Arlon
Namur
DS
les voies
sont libres
OK!
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
La vigie présente son drapeau rouge tant que la voie n’est pas libérée.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 44
t
reprise
du
mouvement
La vigie entrepreneur fait appel à un agent Infrabel (ARET) qui est seul compétent pour autoriser la reprise du mouvement .
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie

OU
OU
appel à un agent Infrabel
Namur
AGENT
INFRABEL

## Slide 45
t
A
B
Arlon
Namur
DS
la vigie reprend sa position initiale
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
La vigie reprend sa position initiale.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 46
bonne visibilité
audition
suffisante
dégagement
concertation
réciproque
t
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
NON OK
Concertation entre la vigie et les agents au sujet de ce qu’il s’est passé et pour déterminer les causes du dysfonctionnement.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 47


concertation
avec
Le RS et la LH
t
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
Les travailleurs doivent informer immédiatement le responsable sécurité et leur ligne hiérarchique de l’incident et des causes éventuelles.
A cet effet, le briefing du RS entrepreneur doit notamment rappeler les procédures internes qui doivent être strictement appliquées en cas de situations dégradées.
NON OK

## Slide 48
OU
OU
OU
Reprise des travaux | Autre modèle organisationnel | Fin des travaux


OK
OK
…
…
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
La décision de reprendre ou non le travail n’incombe PAS à la vigie ou aux agents au travail.
Vous devez attendre les instructions de votre ligne hiérarchique conformément
à vos procédures internes.
FIN
des travaux

## Slide 49
bonne visibilité
audition
suffisante
t
tests de
libération
OK
OK
concertation
réciproque
décision LH
entrepreneur
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
OK
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 50
t
A
B
OK! REPRISE DES TRAVAUX
Arlon
Namur
reprise
des travaux
2. Incidents
2.1 Pas de libération de la voie
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 51
A
B
Arlon
Namur
perte de
visibilité
t
2.2 Visibilité réduite
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
La vigie risque de perdre le contact visuel avec un ou plusieurs points de détection à
cause de la pluie, de la neige, du brouillard, de la vapeur, de la poussière ou
d’autres circonstances.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 52
A
B
Arlon
Namur
libérer
la voie
t
VIGIE ENTREPRENEUR
Si les conditions de visibilité minimales définies ne sont pas ou ne sont plus remplies, le ou les agent(s) doi(ven)t cesser leur occupation et dégager la voie.
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
ALARME !
LIBÉREZ LA VOIE!

## Slide 53
A
B
Arlon
Namur
voie
libérée
t
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
VIGIE ENTREPRENEUR
visibilité
insuffisante
bonne audition
NON OK

## Slide 54
t


VIGIE ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
La vigie contacte le RS entrepreneur et sa LH pour la concertation.

## Slide 55
Attendre que la situation s’améliore et après reprise du travail | Autre modèle organisationnel | Fin des travaux
…
OU
OU
OU


…
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
VIGIE
ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
Après la concertation, le RS entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
FIN
des travaux

## Slide 56
A
B
Arlon
Namur
travaux
t
VIGIE ENTREPRENEUR
2.3 Audition réduite
2. Incidents
2.3 Audition réduite

## Slide 57
A
B
Arlon
Namur
nuisances
sonores
t
?
?
?
VIGIE ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3 Audition réduite

## Slide 58
A
B
Arlon
Namur
alarme
audition
insuffisante
t
ALARME!
?
?
?
LIBÉREZ LA VOIE !
VIGIE ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3 Audition réduite
En cas de doute par rapport à l’audition, la vigie fait libérer la voie.

## Slide 59
A
B
Arlon
Namur
la vigie fait
libérer la voie
t
?
?
?
2. Incidents
2.3 Audition réduite
La vigie peut tirer l’agent par le bras si celui-ci ne donne pas suite immédiate à l’alarme.
Il fait attention de ne pas se mettre en danger en faisant ceci.
VIGIE ENTREPRENEUR

## Slide 60
A
B
Arlon
Namur
voie
libérée
t
VIGIE ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3 Audition réduite

## Slide 61
visibilité suffisante
audition
insuffisante
libération
concertation
réciproque
?
?
?
VIGIE ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3 Audition réduite
Concertation entre la vigie et les agents au sujet de l’audition.

## Slide 62
concertation avec le RS
t


VIGIE
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTRPERENEUR
et/ou
2. Incidents
2.3 Audition réduite
La vigie contacte le RS entrepreneur et sa LH pour la concertation

## Slide 63
Attendre que la situation s’améliore et après reprise du travail | Autre modèle organisationnel | Fin des travaux
…
OU
OF
OU


…
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
VIGIE
ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3 Audition réduite
Après sa concertation, le RS entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
FIN
des travaux

## Slide 64
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec vigie
2. Incidents / Cas particuliers
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 65
t
A
B
Arlon
Namur
Situation de départ
travaux
VIGIE ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux

## Slide 66
t
A
B
Arlon
Namur
travaux
terminés
DS
VIGIE ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux

## Slide 67
t
A
B
Arlon
Namur
contrôle
de la voie
DS
VIGIE
ENTREPRENEUR
VOIE OK
3. Fin des travaux

## Slide 68
t
A
B
Arlon
Namur
arrêt du
système de sécurité
DS
LE SYSTEME DE SECURITE
EST ARRETE
VIGIE ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux

## Slide 69
t
DS
Arlon
A
B
Namur
fin
► ► ► ► ► ► ►
FIN
des travaux
VIGIE ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux

## Slide 70
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec vigie
2. Incidents / Cas particuliers
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 71
4. Travaux particulièrement bruyants
L’agent dans la voie risque ne pas entendre l’alarme.
Lors de planification de travaux particulièrement bruyants, la ligne hiéarchique veillera à opter pour une autre méthode de protection (mise hors service ou application d’un blocage de mouvements).
Pour des activités de courte durée:
La vigie transmet l’alarme aux agents au travail en leur tirant le bras (ou tapant sur l’épaule).
La vigie fait attention de ne pas se mettre en danger en faisant ceci.

## Slide 72
A
B
Arlon
Namur
A
B
Arlon
Namur
OU
VIGIE ENTREPRENEUR
4. Travaux particulièrement bruyants
VIGIE ENTREPRENEUR
*

## Slide 73
?
QUESTIONS?