## Slide 1: Direction Asset Management Unité 70 (version entrepreneur) Supervision de la délimitation de la zone de chantier par une personne – rôle de l’agent garde-frontière Empiètement de type I et de type II non prévu
Ce document ne remplace pas la réglementation en vigueur!

## Slide 2
Données de base |  |  | 
 Unité 70 personne qui supervise la délimitation du chantier (rôle agent garde-frontière) V2.0.pptx |  |  | 
Groupe de travail | I-AM.111 | Campet Simon Festjens Ilse Laurent Alexis | 
Propriétaire du contenu | I-AM.111 |  | 
Propriétaire du lay-out | I-AM.114 |  | 
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.

## Slide 3
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.
Tableau des versions |  |  | 
Numéro de version | Date | Description | Numéros des pages modifiées
1.0 | 15-07-2021 | Version 1.0 | 
2.0 | 20-01-2021 | Mise à jour suite aux formations | 
Proposé | Vérifié | Approuvé | Approuvé
Simon Campet Adviseur I-AM.111 (date / signature) | Ilse Festjens Teamlead I-AM.111 (date / signature) | Stéphane Michaux Manager I-AM.11 (date / signature) | Laurent Mockel Head of I-AM.1 (date / signature)

## Slide 4
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection: supervision de la délimitation du chantier par une personne (agent garde-frontière)
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 5: Documents de référence
Circulaire 2 I-AM/2019 – Travaux avec empiètements de type I – Hiérarchie des mesures des sécurité
Circulaire 1 I-AM/2020 – Directives pour la protection des travaux avec empiètements de type II
Fascicule 63 – version 2.1 – Mesures de sécurité et de santé lors de l’exécution de marches de travaux, de fournitures et de services.
WIT 1010.fr – Mesure de sécurité “délimitation de la zone de chantier” pour les travaux avec entrepreneurs

## Slide 6
Objectifs
d’apprentissage
A la fin de cette session, vous serez capable de:
L’apprenant connaît les directives et ses obligations en tant qu’agent garde-frontière et peut les appliquer notamment:
    pour superviser la délimitation de la zone de chantier pour éviter le franchissement par ses collègues et/ou des engins de travaux (postes de travail) ;
    pour avertir le personnel si le personnel, les équipements (manipulés par le personnel), les engins ou les charges (manipulées par les engins) s’approchent de la limite de la zone de travail ou la franchissent ;
    pour veiller au bon respect des directives.
L’apprenant sait comment réagir face aux situations suivantes:
    pas de réaction après l’alarme ;
    visibilité réduite ;
    audition insuffisante.
L’apprenant sait comment réagir, en tant qu’agent garde-frontière, pour:
    travaux particulièrement bruyants.

## Slide 7
Photo de famille “Entrepreneur”
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
POSTE DE TRAVAIL
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
Remarque
Dans la présente unité:
L’abréviation “RS” est systématiquement utilisée en lieu et place de “Responsable de la Sécurité”
On parle de “Poste de Travail” pour désigner une unité, composée de:
  soit 1 engin ;
  soit 1 équipe au travail (max 4 agents travaillant en groupe) ;
  soit 1 engin et 1 équipe au travail (collaborant).
Dans les schémas de ce module, nous utilisons régulièrement un engin de travaux. Il peut être remplacé par une poste de travail.
Le terme « agent » est un terme fréquemment utilisé au sein d'Infrabel. Il fait référence à une personne au travail. Il ne fait pas référence au statut d'un employé.

## Slide 8
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection: supervision de la délimitation du chantier par une personne (agent garde-frontière)
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 9
Coupure Totale de Ligne
Mise Hors Service de la voie
Blocage des Mouvements Matérialisé
Blocage des Mouvements non Matérialisé
HIGH
LOW
Dispositif d’Annonces
Séparation physique ou technique
  délimitation matérielle
  délimitation immatérielle
  supervision par une personne – agent garde-frontière
Dispositifs de délimitation de la zone de chantier
0.1 Introduction – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
Niveau de sécurité

## Slide 10
Rappel – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
Un dispositif de délimitation de la zone de chantier
est un dispositif attirant l’attention du personnel sur l’emplacement de la limite de la zone de chantier.
Objectif
La limite de la zone de chantier ne doit pas être franchie.

## Slide 11
Rappel – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
Un système de protection par délimitation de la zone de chantier peut être appliqué pour :
des travaux sans empiètement de type I ou II (c’est-à-dire des travaux réalisés dans la zone orange ou jaune SANS empiètement prévu dans la zone dangereuse ou le gabarit) ;
éventuellement en complément d’une autre mesure de sécurité (empiètement de type II).
Ce système de délimitation de la zone de chantier peut être garantie par :
une délimitation matérielle (par exemple, le filet orange) ;
une supervision par une personne (agent garde-frontière).

## Slide 12
0.1 Introduction – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
Supervision par une personne - agent garde-frontière
Une personne qui attire l’attention du personnel sur l'emplacement de la limite de la zone de chantier, afin d’éviter que les travailleurs, le matériel manipulé par les travailleurs, les engins, ou les charges manipulées
par les engins ne franchissent cette limite.
  délimitation matérielle
  délimitation immatérielle
  supervision par une personne – agent garde-frontière
Dispositif de délimitation de la zone de chantier
Cette supervision comprend :
le contrôle du respect des limites de la zone de chantier par les opérateurs d’engins et le personnel travaillant sur les différents postes de travail ;
le rappel de l’attention du personnel lorsque des travailleurs, le matériel manipulé par les travailleurs, les engins, ou les charges manipulées par les engins s’approchent ou franchissent les limites de la zone de chantier ;
le contrôle de l’arrêt des activités pouvant occasionner un empiètement de type II, lorsqu’un blocage des mouvements ou un dispositif d’annonce est mis en œuvre.

## Slide 13
0.2 Rôle de l’agent responsable
0. Introduction
L’agent responsable qui organise ou dirige les travaux (chef de travail entrepreneur) communique à l’équipe le type de délimitation qui sera appliqué:
il détermine la délimitation qui sera appliquée ;
il délimite la zone de chantier, en function des distances de sécurité à respecter (selon l’empiètement et/ou le type d’engine en activité) ;
il vérifie la bonne application de la mesure de sécurité (emplacement, distance par rapport à la zone dangereuse ,…) ;
désigne nominativement l’agent qui va assurer le rôle d’agent garde-frontière.
Supervision par une personne – garde-frontière:
Avant les travaux :
communique au garde-frontière la distance à respecter par rapport au bord extérieur du rail.
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
Délimitation matérielle:
Avant les travaux :
détermine la distance par rapport au bord extérieur du rail
Pendant les travaux :
- vérifie (ou fait vérifier) le bon état de la délimitation (et effectue des ajustements si nécessaire) .

## Slide 14
0.3 Rôle de l’agent qui supervise – agent garde-frontière
0. Introduction
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
L’agent surveille toutes les activités et les engins susceptibles de provoquer un empiètement. Cette surveillance doit être garantie pendant toute la durée de la prestation. La personne qui assure le rôle de l’agent garde-frontière a, entre autres, les obligations suivantes :
veiller à sa propre sécurité (en restant en dehors de la zone dangereuse de la voie en service) ;
être constamment attentif, ne pas se laisser distraire ;
avoir une visibilité permanente les postes de travail qu’il supervise ;
veiller en tous temps au respect des limites de la zone de chantier définie par le responsable sécurité ;
avertir le personnel approchant les limites de la zone de chantier et interrompre les activités des postes de travail pouvant franchir les limites de la zone de chantier ;
interrompre les activités en cas de perte de contact visuel et/ou auditif avec l’agent (les agents) ou le(s) opérateur(s) d’engin(s) placés sous sa supervision ;
...
Le rôle d’agent garde frontière peut-être assuré par du personnel entrepreneur formé dans le cadre de travaux sans empiètement prévu.

## Slide 15
0.4 Rôle de l’agent qui supervise – l’agent garde-frontière : directives générales
0. Introduction
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
L’agent qui exécute le rôle de l’agent garde-frontière
est chargé du contrôle du respect des limites de la zone de chantier;
doit avertir le personnel travaillant sur les différents postes de travail qui approche ou franchit ces limites (attention spécifique pour les charges manipulées);
est positionné à l’extérieur de la zone dangereuse de la voie en service à un emplacement d’où il peut :
  percevoir les limites de la zone de chantier ; et
  d’où il a, à tout moment, une vue sur les postes de travail.
peut être positionné dans le poste de conduite d’un engin (s’il surveille seule cet engin) ;
…..

## Slide 16
0.5 Equipement de l’agent garde frontière
0. Introduction
L’agent garde frontière doit porter un équipement de travail réglementaire jaune ;
Pour l’équipement supplémentaire (par exemple, klaxon, radio), les instructions de l’employeur doivent être suivies.
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 17
0.6 Qui peut assurer le rôle de l’agent garde-frontière pour des travaux avec risque d’empiètement type I ?
0. Introduction
Le nombre d’agents pouvant être supervisés par un agent garde-frontière :
Activités | Nombre d’agents composant l’équipe | Rôle du GARDE-FRONTIERE Exercé par |  | 
 |  | Travailleur lui-même | Chef de travail inclus | Agent dédié exclu
DEPLACEMENTS | SEUL | OK | OK | OK
Visite, Mesure Et Travaux | 1 à 2 agents | OK | OK | OK
 | 3 à 4 agents | NOK | OK | OK
 | Plus de 4 agents | NOK | NOK | NOK
Qui peut assurer le rôle d’agent garde-frontière ?
l’agent lui-même (uniquement pour un risque d’empiètement de type I) ;
le chef de travail ;
un agent spécialement dédié à cet effet, désigné comme “agent garde-frontière”).
AGENT GARDE-FRONTIERE
ENTREPRENEUR
Condition : la vigilance de l’agent garde-frontière est assurée pendant toute la prestation du travail

## Slide 18
0.7 Qui peut assurer le rôle de l’agent garde-frontière pour des travaux avec risque d’empiètement type II ?
0. Introduction
Le nombre de postes de travail pouvant être supervisés par un agent garde-frontière :
Qui peut assurer le rôle d’agent garde-frontière ?
le chef de travail ;
un agent spécialement dédié à cet effet, désigné comme “agent garde-frontière”).
AGENT GARDE-FRONTIERE
ENTREPRENEUR
Condition : la vigilance de l’agent garde-frontière est assurée pendant toute la prestation du travail

## Slide 19
0.8 Opérateurs d’engins : dispositions générales
0. Introduction
Les opérateurs d’engins :
sont formés aux risques liés aux véhicules ferroviaires en mouvement, et plus particulièrement aux conséquences d’une collision entre un véhicule ferroviaire et un engin au travail ;
ont connaissance, des distances de sécurité à respecter lors des travaux et des déplacements des engins le long des voies ;
respectent à tout moment, les délimitations de la zone de chantier définies par le responsable sécurité et éventuellement matérialisées sur le terrain (filet orange,..) ;
arrêtent les activités, dès qu’il est informé par l’agent garde frontière de l’approche ou du franchissement des limites de la zone de chantier ;
interrompent les activités en cas de perte de contact visuel et/ou auditif avec l’agent garde frontière;
doivent interrompre toute activité lorsque la stabilité des engins et/ou des charges manutentionnées n’est plus garantie ;
s’ils disposent d’une radio, participent au contrôle régulier la qualité de la liaison radio.
POSTES DE TRAVAIL
ENGINS DE CHANTIER

## Slide 20
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection: supervision de la délimitation du chantier par une personne (agent garde-frontière)
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 21
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
t
briefing – organisation
OK!
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LORSQUE L’AUDIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR ARRÊTER LES TRAVAUX
LORSQUE LA VISIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR ARRÊTER LES TRAVAUX
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES/ENGINS DE TRAVAUX
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
L’EMPIÈTEMENT DANS LA ZONE DANGEREUSE/ZONE ORANGE N’EST PAS AUTORISÉ
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
JEAN JANSSEN, AUJOURD’HUI TU ES AGENT GARDE-FRONTIÈRE
LA DÉLIMITATION DE LA ZONE DE CHANTIER EST PLACÉ À …
LA DÉLIMITATION EST MATÉRIALISÉ OUI/NON

## Slide 22
t
briefing – organisation
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
L’EMPIÈTEMENT DANS LA ZONE DANGEREUSE/ZONE ORANGE N’EST PAS AUTORISÉ
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
L’AGENT GARDE-FRONTIÈRE EST JEAN JANSSEN
OK!
OK!
VOUS DEVEZ CESSER LES ACTIVITES….. LORSQUE VOUS ENTENDEZ L’ALARME
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
VOUS NE POUVEZ JAMAIS FRANCHIR LA DÉLIMITATION DE LA ZONE DE CHANTIER (VERS LES VOIES).

## Slide 23
t
Arlon
A
B
les agents
sont sur place
Namur
 | Zone dangereuse |  | Délimitation de la zone de chantier
 | Zone orange ou zone d’avertissement |  | Visibilité
 | Zone jaune ou zone de vigilance |  | Audtion
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
DS = 1,5 m
Situation : travaux dans la zone jaune sans empiètement prévu. Délimitation de la zone de chantier est supervise par une personne (agent de garde-frontière).

## Slide 24
A
B
bon
positionnement
Arlon
Namur
t
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
tests
préliminaires
L’agent garde-frontière et le personnel / les postes de travail / les engins de chantier restent :
en dehors de la zone dangereuse de la voie adjacente ; et
à l’intérieur des limites de la zone de travail
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
DS = 1,5 m
Limite de la zone de chantier

## Slide 25
t
tests
visibilité
bon
positionnement
tests
visibilité
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
A
B
Arlon
Namur
DS = 1,5 m
Limite de la zone de chantier
L’agent garde-frontière a une visibilité permanente sur les postes de travail (personnel/engins de chantier) et sur la limite de la zone de travail (côté voie)
L’identification univoque de la limite de la zone de travail est indispensable. Cette identification incombe au RS (Responsable de la Sécurité)

## Slide 26
t
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
TU M’ENTENDS?
tests
audition
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
OUI, JE T’ENTENDS
TU M’ENTENDS?
tests
visibilité
tests
audition
OUI, JE T’ENTENDS
Concernant les conditions inhérentes à une bonne audition entre les différents travailleurs, il convient de se reporter aux instructions données par l’employeur (par exemple l’utilisation d’une radio ou d’un cornet).
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place

## Slide 27
…
Remarque:
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
Pour chaque manque le RS doit être averti.
Pour chaque manque le RS doit trouver une solution.
Si le RS n’a pas de solution pour palier au(x) manque(s), il prend une des mesures suivantes quant à la poursuite des travaux :
il attend que la situation s’améliore et reprend ensuite les travaux ;
il change de système et reprend ensuite les travaux ;
il fait définitivement arrêter les travaux planifiés.
Les conditions de visibilité et d’audition doivent être vérifiées constamment.
Si, pendant l’exécution des travaux, pour quelques raisons que ce soit, les conditions de visibilité et/ou audition ne sont pas garanties ( devient ), le RS fait immédiatement libérer la voie.
Manque de visibilité et d’audition
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place

## Slide 28
t
tests préalables
tests préalables
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
bonne visibilité
audition
suffisante
bon
positionnement
OK
OK
OK
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 29
début
des travaux
t
tests
préalables
L’agent garde-frontière garde constamment son attention sur les limites de la zone de chantier (côté voie), et sur les agents/engins de travaux.
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
A
B
Arlon
Namur
DS
LES TRAVAUX PEUVENT COMMENCER
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 30
t
début
des travaux
 | Zone de travail
 | Possibilité d’engagement dans le gabarit de la voie
Système de protection avec agent garde-frontière
1.1 Mise en place
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 31
t
A
B
alarme
approche délimitation de la zone de travail
Arlon
Namur
!
Alarme !
ARRÊTER LES ACTIVITES!
RETOUR DANS LA ZONE DE TRAVAIL!
Système de protection avec agent garde-frontière
1.2 Alarme – approche délimitation de la zone de travail
1.2. Alarme – approche de la délimitation de la zone de travail
DS
Lorsqu’une personne ou un engin de chantier s’approche de la délimitation de la zone de travail (côté voie), l’agent garde-frontière donne l’alarme.
Attention : Non seulement l’engin de chantier doit rester dans la zone de travail, mais aussi les parties mobiles (par exemple le bras de la grue) et la charge !

## Slide 32
t
arrêt des activités
Dès que l’ordre de l’agent garde-frontière est entendu, toutes les activités susceptibles de provoquer un empiètement (par perte de vigilance, mauvaise manipulation de la charge, mauvaise manipulation de la machine), s’arrêteront et la situation sera immédiatement rétablie.
Système de protection avec agent garde-frontière
1.2 Alarme – approche délimitation de la zone de travail
Namur
A
B
Arlon
ARRÊT !
RETOUR DANS
LA ZONE DE TRAVAIL!
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 33
t
reprise
du travail
Système de protection avec agent garde-frontière
1.3 Reprise du travail
1.3 Reprise du travail
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
Avant de reprendre le travail, s’assurer que les conditions de visibilités sont rétablies, que le poste de travail ne cache pas la visibilité de la délimitation.

## Slide 34
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection: supervision de la délimitation du chantier par une personne (agent garde-frontière)
2. Incidents
2.1 pas de réaction après l’alarme
2.2 visibilité réduite
2.3 audition insuffisante
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 35
2. Incidents
2.1 Pas de réaction après l’alarme
L’agent garde-frontière ne reçoit pas de réponse des agents suite à l’alarme donnée (problème technique ou non-respect des directives).
Contexte
2.1 Pas de réaction à l’alarme – Travaux non arrêtés
AANKONDIGER
AANEMER
AANKONDIGER
AANEMER
Concertation entre l’agent garde-frontière et les agents au sujet de ce qui s’est passé et détermination des causes de l’incident.
t
analyse
du problème
information vers le RS et/ou la LH


CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou

## Slide 36
La décision de reprendre les travaux n’appartient PAS à l’agent garde-frontière ou aux agents.
Ils doivent attendre les instructions de leur ligne hiérarchique, conformément aux procédures internes.
2. Incidents
2.1 Pas de réaction après l’alarme
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 37
L’agent garde-frontière risque de perdre le contact visuel avec la limite de la zone de chantier et/ou le poste de travail ou l’engin de travaux en raison de la pluie, de la neige, du brouillard, de la vapeur, de la poussière ou d’autres conditions.
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
2.2 Visibilité réduite
Si certaines conditions de visibilité minimale ne sont pas ou ne sont plus remplies, le (ou les) agent(s) doit(vent) arrêter leurs activités.
AANKONDIGER
AANEMER
visibilité
réduite
l’agent garde-frontière
arrête les travaux
visibilité
réduite
audition suffisante
NOT OK
t
A
B
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
A
B
Arlon
Namur
ALARME !
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
ALARME !
ARRÊT
Arlon

## Slide 38
t
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
L’agent garde-frontière contacte le RS Entrepreneur et sa LH pour concertation.
t
concertation avec le RS et/ou la LH


AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou

## Slide 39
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
Après sa concertation, le RS Entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 40
2. Incidents
2.3 Audition insuffisante
2.3 Audition insuffisante
t
travaux
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 41
2. Incidents
2.3 Audition insuffisante
2.3 Audition insuffisante
t
nuisances
sonores
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
bonne
visibilité
audition
insuffisante
NON OK

## Slide 42
2. Incidents
2.3 Audition insuffisante
2.3 Audition insuffisante
t
alarme
audition insuffisante
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
ALARME!
ARRÊTER LES TRAVAUX!
En cas de doute sur l’audition, l’agent garde-frontière arrête toutes les activités.

## Slide 43
2. Incidents
2.3 Audition insuffisante
2.3 Audition insuffisante
t
arrêt des travaux
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 44
t
2. Incidents
2.3 Audition insuffisante
L’agent garde-frontière contacte le RS entrepreneur et sa LH pour concertation.
t
concertation avec le RS et/ou la LH


AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou

## Slide 45
2. Incidents
2.3 Audition insuffisante
Après sa concertation, le RS entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 46
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection: supervision de la délimitation du chantier par une personne (agent garde-frontière)
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 47
Situation de départ
3. Fin des travaux
t
travaux
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 48
Situation de départ
3. Fin des travaux
t
travaux
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 49
Situation de départ
3. Fin des travaux
t
travaux
terminés
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
PLUS D’EMPIÈTEMENT PRÉVU!

## Slide 50
Situation de départ
3. Fin des travaux
t
travaux
terminés
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS
LE SYSTÈME EST ARRÊTÉ!

## Slide 51
3. Fin des travaux
t
DS
Arlon
A
B
Namur
fin
► ► ► ► ► ► ►
FIN
des travaux
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR

## Slide 52
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection: supervision de la délimitation du chantier par une personne (agent garde-frontière)
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 53
Travaux particulier bruyants
Pour les activités de courte durée pouvant occasioner un empiètement de type I (empiètement non prévu) :
L’agent garde-frontière peut tirer l’agent par le bras ou taper sur l’épaule pour communiquer l’alerte aux agents au travail.
Il fait attention de ne pas se mettre en danger en faisant ceci.
t
Lors de la planification de travaux particulièrement bruyants, la ligne hiérarchique veillera à opter pour une autre méthode de protection (mise hors servie ou application d’un blocage de mouvement)
Travailler?
4. Travaux particulier bruyants
A
B
Arlon
Namur
AGENT
GARDE-FRONTIÈRE
ENTREPRENEUR
DS

## Slide 54
?
QUESTIONS ?