## Slide 1: Direction Asset Management Unité 69 Version Entrepreneur Le rôle d’annonceur Empiètement de type I et de type II non prévu Version 1.0
Ce document ne remplace pas la réglementation en vigueur!

## Slide 2
Données de base |  |  | 
 Unité 69 Rôle l’annonceur V1.0.pptx |  |  | 
Groupe de travail | I-AM.111 | Campet Simon Festjens Ilse Laurent Alexis | 
Propriétaire du contenu | I-AM.111 |  | 
Propriétaire du lay-out | I-AM.114 |  | 
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.

## Slide 3
Le présent document est la propriété d’INFRABEL.
Tableau des versions |  |  | 
Numéro de version | Date | Description | Numéros des pages modifiées
1.0 | 15-07-2021 | Version 1.0 | 
Proposé | Vérifié | Approuvé | Approuvé
Simon Campet Conseiller I-AM.111 (date / signature) | Ilse Festjens Teamlead I-AM.111 (date / signature) | Stéphane Michaux Manager I-AM.11 (date / signature) | Laurent Mockel Head of I-AM.1 (date / signature)

## Slide 4
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 5: Documents de référence
Documents de référence
Fascicule 576 – Règlement de la Sécurité au Travail (RST), Partie III, Titre IV, Chapitre I, Rubrique 1, Protection des agents travaillant dans les voies et à leurs abords
Avis 4 SE/2010 – 10ème supplément au RGPS Fascicule 576
Circulaire 2 I-AM/2019 – Travaux avec empiètements de type I – Hiérarchie des mesures de sécurité
Circulaire 1 I-AM/2020 – Directives pour la protection des travaux avec empiètements de type II
Fascicule 63 version 2.1 – Mesures de sécurité et de santé lors de l’exécution de marchés de travaux, de fournitures et de services
WIT 1009.fr – Mesure de sécurité “dispositif d’annonces” – version entrepreneurs

## Slide 6
Objectifs
d’apprentissage
A la fin de cette session, vous serez capable de:
l’apprenant connaît ses tâches et ses obligations en tant qu’annonceur et peut les appliquer notamment :
    pour veiller à la sécurité de ses collègues et engins de chantier (postes de travail) ;
    pour annoncer les trains de manière à ce qu’il n’y ait plus de risque d’empiètement lors du passage du train ;
    pour veiller au bon respect des directives.
l’apprenant sait comment réagir face aux incidents :
    pas de réaction après l’alerte ;
    visibilité réduite ;
    audition insuffisante.
l’apprenant sait comment réagir, en tant qu’annonceur, pour:
    travaux particulièrement bruyants.

## Slide 7
Photo de famille
Photo de famille “Entrepreneur”
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
POSTE DE TRAVAIL
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIERARCHIQUE
ENTREPRENEUR
Remarque
Dans la présente unité:
L’abréviation “RS” est systématiquement utilisée en lieu et place de “Responsable de la Sécurité”
On parle de “Poste de Travail” pour désigner une unité, composée de:
  soit 1 engin ;
  soit 1 équipe au travail (max 4 agents travaillant en groupe) ;
  soit 1 engin et 1 équipe au travail (collaborant).
Dans les schémas de ce module, nous utilisons régulièrement un engin de travaux pour afficher un poste de travail.

## Slide 8
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 9
Coupure Totale de Ligne
Mise Hors Service de la voie
Blocage des Mouvements Matérialisé
Blocage des Mouvements non Matérialisé
HIGH
LOW
  1) Factionnaires – radio avec couverture
  2) Factionnaires – radio sans couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) Vigie / Annonceur / ATWS
Dispositifs d’Annonces
Séparation physique ou technique
Dispositif de délimitation de la zone de chantier
0.1 Introduction – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
Niveau de sécurité

## Slide 10
0.1 Introduction – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
  1) Factionnaires – radio avec couverture
  2) Factionnaires – radio sans couverture
  3) Système d’annonces par factionnaire(s)
  4) Vigie / Annonceur / ATWS
Dispositifs d’Annonces
L’annonceur veille à la sécurité d’un ou deux postes de travail.
POSTE DE TRAVAIL
Une poste de travail est une unité, composé de :
  soit 1 engin ;
  soit 1 équipe au travail (max 4 agents travaillant en groupe) ;
  soit 1 engin et 1 équipe au travail (collaborant).
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 11
0.1 Introduction – Hiérarchie des mesures de sécurité
0. Introduction
  1) Factionnaires – radio avec couverture
  2) Factionnaires – radio sans couverture
  3) Système d’announces par factionnaire(s)
  4) Vigie /Annonceur / ATWS
Dispositif d’annonces
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Le rôle d’annonceur peut-être assuré par du personnel entrepreneur dans le cadre de travaux sans empiètement prévu.
Le système de protection avec annonceur peut être utilisé pour:
des travaux avec sans empiètement de type I ou II (c’est-à-dire des travaux réalisés dans la zone orange ou jaune sans empiètement prévu dans la zone dangereuse ou le gabarit) ;
éventuellement en complément d’une autre mesure de sécurité (empiètement type II).

## Slide 12
0.2 Rôle de l’agent responsable
0. Introduction
L’agent responsable qui organise ou dirige les travaux (chef de travail entrepreneur), désigne nominativement l’agent qui va assurer le rôle d’annonceur.
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
il détermine la distance d’avertissement à respecter ;
il indique à l’annonceur les points de détection ;
il indique à l’annonceur la voie pour laquelle les mouvements doivent être annoncés (voie adjacente) ;
il délimite la zone de chantier, en fonction des distances de sécurité à respecter (selon le type d’empiètement et/ou le type d’engin en activité). Pour toute activité réalisée avec des engins de chantier (pouvant entraîner un empiètement de type II), une delimitation matérielle sera mise en oeuvre ;
il valide les tests de visibilité, d’audition et de dégagements réalisés avant le démarrage des activités.

## Slide 13
0.3 Rôle de l’annonceur (agent veillant à un ou deux engins de travaux et/ou postes de travail - max 2 au total)
0. Introduction
L’agent qui assure le rôle d’annonceur :
- ne participe jamais aux travaux!
- il a, entre autres, les obligations suivantes:
être constamment attentif, ne pas se laisser distraire ;
regarder alternativement dans toutes les directions d’où peuvent arriver les mouvements, sans s’attarder trop longtemps dans une direction ;
annoncer les mouvements au plus tard où ils atteignent les points de detection et interrompre les activités des postes de travail pouvant occasionner des empiètements du gabarit ou de la zone dangereuse jusqu’au passage du convois au droit de la zone de chantier;
veiller en tous temps au respect des limites de la zone de chantier, définie par le responsible de sécurité ;
interrompre les activités en cas de perte (ou risque) de contact visuel et/ou auditif avec l’agent (les agents) places sous sa supervision ou les points de détection ;
en cas de doute, arrêter les travaux ;
veiller à sa propre sécurité (en restant hors la zone dangereuse);
...
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 14
0.4 Annonceur: principes spécifiques
0. Introduction
l’annonceur est chargé de la détection des mouvements approchant la zone de chantier, et de la transmission de l’alerte au personnel travaillant sur les différents postes de travail ;
l’annonceur est positionné à l’extérieur de la zone dangereuse de la voie en service à un emplacement d’où il peut :
  percevoir les mouvements approchant de la zone de chantier à partir du point de détection spécifié par le chef de travail ;
  d’où il a, à tout moment, une vue sur les postes de travail.
l’annonceur ne peut pas être positionné dans le poste de conduite d’un engin ;
l’annonceur est chargé du contrôle du respect des limites de la zone de chantier et de l’arrêt des activités pouvant occasionner un empiètement de type I et/ou II lorsqu’un convois est en approche ;
l’annonceur ne participe pas au travail ;
l’annonceur dispose des moyens de communication (klaxon, radio) lui permettant de relayer efficacement l’alerte au personnel travaillant sur les différents postes de travail ;
s’il dispose d’une radio, l’annonceur contrôle régulièrement la qualité de la liaison radio.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 15
0.5 Equipement de l’annonceur
0. Introduction
L’annonceur doit porter un équipement de travail réglementaire jaune.
Pour l’équipement supplémentaire (par exemple, klaxon, radio), les instructions de l’employeur doivent être suivies.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 16
0.6 Opérateurs d’engins : dispositions générales
0. Introduction
les opérateurs d’engins :
sont formés aux risques liés aux véhicules ferroviaires en mouvement, et plus particulièrement aux conséquences d’une collision entre un véhicule ferroviaire et un engin au travail ;
ont connaissance, des distances de sécurité à respecter lors des travaux et des déplacements des engins le long des voies ;
respectent à tout moment, les délimitations de la zone de chantier définies par le responsable sécurité et matérialisées sur le terrain (filet orange,..) ;
arrêtent les activités pouvant générer un empiètement de type II, dès qu’il est informé par l’annonceur de l’approche d’une circulation ;
interrompent les activités en cas de perte de contact visuel et/ou auditif avec l’agent “annonceur“;
doivent interrompre toute activité lorsque la stabilité des engins et/ou des charges manutentionnées n’est plus garantie ;
s’ils disposent d’une radio, participent au contrôle régulier la qualité de la liaison radio.
POSTES DE TRAVAIL
ENGINS DE CHANTIER

## Slide 17
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 18
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place
t
briefing – organisation
OK!
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LORSQUE L’AUDIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR ARRETER LES TRAVAUX
LORSQUE LA VISIBILITÉ DIMINUE,
FAITES TOUT DE SUITE L’ALARME POUR ARRETER LES TRAVAUX
LES POINTS DE DÉTECTION CÔTÉ… SE TROUVENT À HAUTEUR DE …
ANNONCEZ LES TRAINS VENANTS DE (LA) VOIE(S)…, CÔTÉ …
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES/ENGINS DE CHANTIER
LES TESTS DE DÉGAGEMENT DOIVENT SE DÉROULER SELON LA PROCÉDURE …
LE DÉLAI DE DÉGAGEMENT EST.. SECONDES
LA DISTANCE D’AVERTISSEMENT EST … MÈTRES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
JEAN JANSSEN, AUJOURD’HUI TU ES ANNONCEUR

## Slide 19
t
briefing – organisation
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LA MÉTHODE DE PROTECTION UTILISÉE EST...
LE RESPONSABLE DE LA SÉCURITÉ EST...
VOUS TRAVAILLEZ À... PERSONNES
LES TESTS DE DÉGAGEMENT DOIVENT SE DÉROULER SELON LA PROCÉDURE …
LE DÉLAI DE DÉGAGEMENT EST.. SECONDES
LA DISTANCE D’AVERTISSEMENT EST … MÈTRES
LA ZONE DE TRAVAIL EST...
LE CHEMIN POUR ATTEINDRE LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE CHEMIN POUR QUITTER LA ZONE DE TRAVAIL EST... VIA ...
LE TRAVAIL À EXÉCUTER EST ...
LA MÉTHODE DE TRAVAIL EST ...
LES RISQUES LIÉS AU TRAVAIL SONT...
EN CAS D’INCIDENT OU D’ACCIDENT, LA PROCÉDURE À SUIVRE EST …
L’ANNONCEUR EST JAN JANSSEN
OK!
OK!
VOUS DEVEZ CESSER LES ACTIVITES*….. LORSQUE VOUS ENTENDEZ L’ALARME
* Activités pouvant entraîner un risque d’empiètement
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 20
t
Arlon
A
B
les agents
sont sur place
DS = 1,5 m
Namur
 | Points extrêmes de la zone de travail |  | Points de détection à gauche
 | Distance d’avertissement (DA à gauche) |  | Points de détection à droite
 | Distance d’avertissement (DA à droite) |  | Visibilité
DA
DA
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place
Contexte de la situation exposée :
deux voies en service (entrevoie < 4,5 m)
prestation de jour
1 poste de travail (risque d’empiètement de type II dans la voie adjacente en service)
annonces des mouvements sur la voie A

## Slide 21
A
B
tests
visibilité
Arlon
Namur
DS
t
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
tests
préalables
L’annonceur regarde alternativement à gauche et à droite vers ses points de détection .
L’identification univoque des points de détection est indispensable. Cette identification incombe au RS (Responsable de la Sécurité) (voir le briefing).
Pendant les tests, tous les agents restent hors zone dangereuse, incl les engins de chantier.
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 22
t
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
TU M’ENTENDS?
tests
audition
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
OUI, JE T’ENTENDS
TU M’ENTENDS?
tests
visibilité
tests
audition
OUI, JE T’ENTENDS
Concernant les conditions inhérentes à une bonne audition entre les différents travailleurs, il convient de se reporter aux instructions données par l’employeur (par exemple l’utilisation d’une radio ou d’un cornet – voir également point 0.5).
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 23
…
Remarque:
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Pour chaque manque le RS doit être averti.
Pour chaque manque le RS doit trouver une solution.
Si le RS n’a pas de solution pour palier au(x) manque(s), il prend une des mesures suivantes quant à la poursuite des travaux :
il attend que la situation s’améliore et reprend ensuite les travaux ;
il change de système et reprend ensuite les travaux ;
il fait définitivement arrêter les travaux planifiés.
Les conditions de visibilité et d’audition doivent être vérifiées constamment.
Si, pendant l’exécution des travaux, pour quelque raison que ce soit, les conditions de visibilité et/ou audition ne sont pas garanties ( devient ), le RS fait immédiatement arrêter les activités pouvant occacioner un empiètement.
Manque de visibilité et/ou d’audition
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 24
t
tests de
libération
tests de
libération
Pendant les tests préalables, la sécurité du personnel doit être garantie à tout moment. L’annonceur, qui a été installée préalablement et pour qui les tests de bonne visibilité et de bonne audition ont été validés, assure une bonne exécution des tests de libération.
Vu que les empiètements ne sont pas prévus, le dégagement se limite jusqu’au arrêter les activités pouvant acassioner des empiètements, donc sont dégagement effectif.
Le mode opératoire pour l’exécution des tests de libération doit être déterminé et expliqué par le RS à l’annonceur et aux agents concernés.
Si nécessaire, les tests de libération se font progressivement.
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 25
t
tests
préalables
bonne visibilité
audition
suffisante
tests de
libération
OK
OK
OK
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
tests
préalables
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 26
A
B
début des
travaux
OK
Arlon
Namur
DS
t
LES TRAVAUX PEUVENT COMMENCER
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
tests
préalables
L’annonceur doit continuellement surveiller les points de
détection et les postes de travail (les agents/engins de travaux).
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place

## Slide 27
t
A
B
Arlon
Namur
début
des travaux
 | Zone de travail
 | Possibilité d’engagement dans le gabarit de la voie
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
DS
Système de protection avec annonceur
1.1 Mise en place
Les mouvements sont annoncés sur une seule voie, la voie adjacente.

## Slide 28
t
A
B
alarme
train de Namur
Arlon
Namur
!
Alarme !
ALARME !
ARRÊTER LES TRAVAUX!
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Système de protection avec annonceur
1.2 Alarme – annonce du mouvement
1.2. Alarme – Annonce du mouvement
DS
Lorsqu’un mouvement est en approche, l’annonceur donne l’alarme.
Pendant le passage du mouvement, l’annonceur va perdre le contact visuel avec le point de détection sur la voie A – côté Namur.

## Slide 29
t
A
B
mise à l’arrêt des activités pouvant provoquer un risque d’empiètement
Arlon
Namur
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Système de protection avec annonceur
1.2 Alarme – annonce du mouvement
Dès que les agents perçoivent le signal d’alarme de l’annonceur, toute activité susceptible de provoquer un empiètement (par perte de vigfilance, mauvaise manipulation de charge, mauvaise manipulation de la machine, etc…) doit être arrêtée.
DS

## Slide 30
t
A
B
mouvement
en passage
Arlon
Namur
DS
visibilité du point de détection
côté Namur
visibilité du point de détection
côté Arlon
!
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Système de protection avec annonceur
1.2 Alarme – annonce du mouvement
Pendant le passage du mouvement, l’annonceur va perdre le contact visuel avec le point de détection sur la voie A – côté Arlon.

## Slide 31
A
B
Arlon
Namur
DS
visibilité
insuffisante
visibilité du point de détection
côté Namur
visibilité du point de détection
côté Arlon
Situation de départ
!
t
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Système de protection avec annonceur
1.3 Rétablissement de la visibilité
Mouvement sur la voie A.
L’annonceur a perdu ou va perdre le contact visuel
avec son point de détection côté Namur.
Pendant le passage du mouvement, la vigie va perdre
le contact visuel avec son point de détection côté Arlon.
1.3 Rétablissement de la visibilité

## Slide 32
A
B
Arlon
Namur
DS
visibilité
insuffisante
visibilité du point de détection
côté Namur
visibilité du point de détection
côté Arlon
t
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Lors du passage du mouvement, l’annonceur perd le contact visuel avec son point de détection côté Arlon.
Système de protection avec annonceur
1.3 Rétablissement de la visibilité

## Slide 33
A
B
Arlon
Namur
DS
t
visibilité du point de détection
côté Namur
visibilité du point de détection
côté Arlon
visibilité
rétablie
OK!
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
L’annonceur informe verbalement l’opérateur que la visibilité des points de détection est rétablie (la visibilité ne peut plus être interrompue par le passage du train annoncé).
Système de protection avec annonceur
1.3 Rétablissement de la visibilité

## Slide 34
t
A
B
Arlon
Namur
reprise
du travail
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
Système de protection avec annonceur
1.4 Reprise du travail
1.4 Reprise du travail
DS

## Slide 35
travaux
A
B
Arlon
Namur
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
DS
Système de protection avec annonceur
1.4 Reprise du travail

## Slide 36
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 37
2. Incidents
2.1 Pas de réaction à l’alarme
Pas de retour constaté suite à l’alarme donnée par l’annonceur, par exemple en raison d’un problème technique.
Contexte
2.1 Pas de réaction à l’alarme – Travaux non arrêtés
AANKONDIGER
AANEMER
analyse
du problème
Concertation entre l’annonceur et les agents au sujet de ce qui s’est passé et détermination de la (des) cause(s) de l’incident.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
NON OK
Bonne
Visibilité
Audition
suffisante

## Slide 38
information vers le RS et/ou la LH
Les agents doivent informer immédiatement leur RS et leur ligne hiérarchique à propos de l’incident et de ses éventuelles causes.
Afin de s’assurer que cette procédure soit suivie, le RS Entrepreneur doit veiller à rappeler lors du briefing que les procédures internes doivent être strictement appliquées en cas de circonstances dégradées.
La décision de reprendre les travaux après l’incident n’appartient PAS à l’annonceur ou aux agents.
Ils doivent attendre les instructions de leur ligne hiérarchique conformément aux procédures internes.
2. Incidents
2.1 Pas de réaction à l’alarme


CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIÉRARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
NON OK
Bonne
Visibilité
Audition
suffisante
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 39
L’annonceur risque de perdre le contact avec un ou plusieurs points de détection et/ou les postes de travail à cause de circonstances particulières (pluie, neige, brouillard, vapeur, poussières…)
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
2.2 Visibilité réduite
Si certaines conditions de visibilité minimale ne sont pas ou ne sont plus remplies, le (ou les) agent(s) doit(vent) arrêter leurs activités qui pouvant occassioner un empiètement.
AANKONDIGER
AANEMER
visibilité
réduite
audition suffisante
NON OK
A
B
Arlon
Namur
ANNONCEUR ENTREPRENEUR
A
B
Arlon
Namur
ALARME !
ALARME !
ARRET
ANNONCEUR ENTREPRENEUR
visibilité
réduite
arrêt des travaux

## Slide 40
t


ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL–
RS ENTREPRENEUR
LIGNE HIERARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
L’annonceur contacte le RS entrepreneur et/ou sa LH pour concertation.
t
concertation
avec le RS et/ou la LH

## Slide 41
2. Incidents
2.2 Visibilité réduite
Après sa concertation, le RS entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 42
t
A
B
Arlon
Namur
travaux
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3. Audition insuffisante
DS
2.3 Audition insuffisante

## Slide 43
t
A
B
Arlon
Namur
nuisances
sonores
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3. Audition insuffisante
DS
2.3 Audition insuffisante
bonne
visibilité
audition
insuffisante
NOT OK

## Slide 44
t
A
B
Arlon
Namur
alarme
audition
insuffisante
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
2. Incidents
2.3. Audition insuffisante
DS
2.3 Audition insuffisante
ALARME!
ARRÊTER LES TRAVAUX!
En cas de doute sur l’audition, l’annonceur arrête toutes les activités qui pouvant ocasioner un empiètement.

## Slide 45
t


ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
CHEF DE TRAVAIL –
RS ENTREPRENEUR
LIGNE
HIERARCHIQUE
ENTREPRENEUR
et/ou
2. Incidents
2.3. Audition insuffisante
L’annonceur contacte le RS entrepreneur et sa LH pour concertation.
t
concertation avec le RS et/ou la LH

## Slide 46
2. Incidents
2.2 Audition insuffisante
Après sa concertation, le RS entrepreneur prend une décision quant à la poursuite des travaux.
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR

## Slide 47
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 48
t
A
B
Arlon
Namur
Situation de départ
travaux
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux
DS

## Slide 49
t
A
B
Arlon
Namur
Situation de départ
travaux
terminés
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux
DS

## Slide 50
t
A
B
Arlon
Namur
Situation de départ
travaux
terminés
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux
DS
PLUS D’EMPIETEMENT!

## Slide 51
t
A
B
Arlon
Namur
Situation de départ
travaux
terminés
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux
DS
LE SYSTEME DE PROTECTION EST ARRÊTÉ!

## Slide 52
t
DS
Arlon
A
B
Namur
fin
► ► ► ► ► ► ►
FIN
des travaux
ANNONCEUR
ENTREPRENEUR
3. Fin des travaux

## Slide 53
Photo de famille “Entrepreneur" 0. Introduction 1. Système de protection avec annonceur
2. Incidents
3. Fin des travaux
4. Travaux particulièrement bruyants
Contenu

## Slide 54
t
Audition insufissant
4. Travaux particulier bruyants
Travaux particulier bruyants

## Slide 55
4. Travaux particulièrement bruyants
L’agent risque de ne pas entendre l’alarme.
Lors de la planification de travaux particulièrement bruyants, la ligne hiérarchique veillera à opter pour une autre méthode de protection (mise hors service ou application d’un blocage des mouvements).
Pour des activités de courte durée pour des travaux avec une risque d’empiètement type I :
l’annonceur communique l’alarme aux agents au travail en leur tappant sur l’épaule ou en leur tirant le bras.
L’annonceur fait attention de ne pas se mettre en danger en faisant ceci.

## Slide 56
?
QUESTIONS ?